ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭВБК-17

## АВ24

## Руководство по эксплуатации

КТО.80.468.00.000 РЭ

Сертификат соответствия №РОСС.RU.АВ24.В01768 с 25.09.2009г. по 24.09.2012г.

Внимание! Электроводонагреватель ЭВБК-17 комплектуется шаровым краном, обеспечивающим поворот только на 90°.

Не прилагайте усилия для поворота более чем на 90°, что может привести к поломке крана.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны конструктивные различия  между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на исполняемые изделием функции.

- Назначение изделия

Электроводонагреватель ЭВБК-17 предназначен для нагрева воды в быту.

Электроводонагреватель устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Водонагреватель может эксплуатироваться в любых бытовых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1( до +40(С, вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

Номинальная мощность, кВт,  не более                                              1,25

Максимальный объем воды, л                                                               17

Номинальное напряжение сети, В                                                       220

Класс защиты от поражения электрическим током                             1

Температура нагрева воды, °С, не более                                               70

Время нагрева воды до 65°С, час, не более                                           1

Элемент нагревательный  ТЭН44 2,5 6,25/1,25 J 220, шт.                   1

Габаритные размеры, мм                                                               370х300х345

Масса, кг, не более                                                                                 5

Срок службы  электроводонагревателя составляет  5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Комплект поставки

| Электроводонагреватель | 1 шт. | Примечание: В комплект монтажных частей (далее КМЧ) входят: кран шаровой, ручка крышки. |
| --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |
| Комплект монтажных частей | 1 шт. |  |
| Упаковка | 1 шт. |  |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Электроводонагреватель по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только при заполненном резервуаре   водой, причем уровень воды должен быть выше электронагревателя  не менее чем на 10мм.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения ). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Внимание:    ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Перед включением электроводонагревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Не следует включать мокрыми руками штепсельную вилку в розетку.

Все работы по ремонту и чистке производите только при отключенном от сети электроводонагревателе.

При заполнении резервуара и в процессе эксплуатации не допускается попадание воды на блок управления.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только после проверки надежности закрепления его на стене, отсутствия течей и проверки на соблюдение требований безопасности в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: -эксплуатировать электроводонагреватель без заземления (сетевая розетка должна иметь заземляющие контакты);

- держать вблизи включенного электроводонагревателя легко воспламеняющиеся вещества;

- включать электроводонагреватель в сеть, не заполнив резервуар водой  или при ее недостаточном уровне;

В случае выхода из строя электроводонагревателя необходимо немедленно вынуть вилку из розетки, выявить и устранить неисправность.

5. Устройство и работа

Электроводонагреватель  представляет собой пластмассовую  ёмкость поз.9 со съемной крышкой поз.2. На нижней поверхности пластмассовой ёмкости смонтирован трубчатый электронагреватель (ТЭН) поз.8. с блоком управления поз.3, на котором смонтирован клавишный выключатель поз.6 и терморегулятор поз.4 .Регулировку температуры воды производят терморегулятором, вращая ручку управления по направлению шкалы.

Рис.1

- Ручка крышки (входит в КМЧ)

- Крышка

- Блок управления

- Терморегулятор

- Кран шаровой  (входит в КМЧ)

- Клавишный выключатель

- Шнур

- ТЭН

- Ёмкость для воды

- Кронштейн

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед эксплуатацией изделия необходимо:

- Подготовить место крепления на стене, закрепив два шурупа (см. рис.1). Конструкция крепления должна выдерживать вес закреплённого изделия до 20 кг.

- Присоединить кран шаровой и ручку крышки (см. рис.1), входящие в КМЧ.

- Закрепить пустое изделие на опорной поверхности, убедиться в надёжности крепления кронштейнов.

X1-Шнур

SA1-Выключатель клавишный

EK1-Электронагреватель

SK1-Термоcтат

SK2-Терморегулятор

X2-Элемент для заземления изделия

| Схема электрическая принципиальная Рис.2 |  |
| --- | --- |

7. Правила хранения и транспортирования

Электроводонагреватель должен храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 1(С до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С.

Транспортирование электроводонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу электроводонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) электроводонагревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электроводонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки электроводонагревателя. При отсутствии таких документов доказательство факта и условий покупки электроводонагревателя, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

9. СвидетельстВо о приемке

Электроводонагреватель ЭВБК-17 соответствует ТУ 3468-025-12589972-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_____________20_____г.              Штамп ОТК

Продан __________________________                              Дата продажи ____________________

Наименование предприятия торговли

Адрес предприятия – изготовителя: ЗАО «ДЕЛСОТ»

Россия, 456306 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Гражданская 1а.

e-mail:market@delsot.miass.ru

httр://delsot.ru

Тел/факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498.

# Text boxes

Изготовлено  в  РОССИИ