Станки вальцовочные электромеханические Stalex ESR

Характеристики:

- Вальцы с тремя ассиметричными валами

- Валы изготовлены из высокопрочной стали

- Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы

- Бороздки для гнутья прутка

- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом

- Возможность гибки на конус

- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки

- Верхний вал вращается в обе стороны

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

| Наименование | Stalex ESR-1300x2.5 | Stalex ESR-1300x4.5 | Stalex ESR-1550x3.5 | Stalex ESR-2020x3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 391104 | 391105 | 391106 | 391107 |
| Макс. толщина вальцовки | 2,5мм | 4,5мм | 3,5мм | 3,0мм |
| Макс. ширина вальцовки | 1300мм | 1300мм | 1550мм | 2020мм |
| Диаметр вальца | 90мм | 120мм | 120мм | 127мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 4,0 кВт |
| Габаритные размеры | 2000х720х1200 | 2000х760х1270 | 2220х760х1270 | 2700х870х1300 |
| Масса нетто/брутто | 540/600 кг | 750/830 кг | 790/890 кг | 1100/1200 кг |
| Стоимость | 6 460 $ | 7 400 $ | 8 150 $ | 12 520 $ |

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru