Вальцы ручные Stalex

Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х1000

Вальцовочный станок  предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Характеристики:

Возможность установки на любой верстак.

Поворотно-откидной механизм верхнего вала

Регулировка нижнего вала с помощью кулачкового упора.

Верхний валок с быстроразъёмным соединением.

Зубчатая передача из закалённой стали.

Удобный эксцентриковый зажим.

Максимальная длина – 1000 мм.

Максимальная толщина – 0,8 мм.

Диаметр валов – 50 мм.

Производство - Китай

Гарантия – 1 год

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x1000 | 1000/0.8 | 86/107 | 1480х350х500 | 545 |

Узлы: