Вальцы ручные Stalex

Станок вальцовочный ручной Stalex W01-1.5х1300

Вальцовочный станок Stalex W01-1.5x1300 является самым мощным в своем классе станков,  предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Характеристики:

Возможность установки на любой верстак.

Закаленные шестерни.

Удобный эксцентриковый зажим.

Максимальная длина - 1300 мм.

Максимальная толщина - 1,5 мм.

Диаметр валов - 75 мм.

Производство - Китай

Гарантия – 1 год

Узлы:

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5x1300 | 1300/1.5 | 195/220 | 1730x450x540 | 1 310 |