Станок вальцовочный гидравлический Stalex W12-8х2000

Вальцы Stalex W12-8х2000 является гидравлическим 4 валковым станком с программным управлением, функцией подгиба кромок, конусной гибкой. Предназначены для гибки листового металла толщиной до 8 мм и шириной до 2000 мм. 4-х валковые листогибочные машины являются наиболее универсальными, точными и простыми в эксплуатации

Подгиб передней и задней кромок происходит за один проход изгибаемого листа. Заготовка зажимается между верхним и добавочным нижним (средними валками), а гиб листа осуществляется боковыми гибочными валками. Главный и вспомогательные приводы – гидравлические.

Конструктивные особенности гидравлических вальцов Stalex W12-8х2000:

• гибка листов толщиной до 8 мм и шириной до 2000 мм;

• заготовка зажимается между верхним и добавочным нижним (средними валками);

• изгиб осуществляется боковыми гибочными валками;

• приводными являются верхний и средний валки;

• главный и вспомогательный приводы — гидравлические;

• точность перемещения баковых гибочных валов ± 0,15мм;

• рабочее давление системы – 19,5 мПа

• клапан сброса давления

• возможность подгибки кромок и обработки конусов.

Технические характеристики:

| Наименование | Stalex W12-8х2000 |
| --- | --- |
| Макс. рабочая длина листа | 2000 |
| Макс. толщина листа | 8 |
| Макс. толщина листа с предварительной подгибкой | 6 |
| Скорость вальцевания | 4 м/мин |
| Минимальный диаметр детали при полной нагрузке | Ø400мм |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |
| Рабочее давление системы | 19,5 мПа |
| Клапан сброса давления | + |
| Диаметр верхнего вала | Ø210мм |
| Диаметр нижнего вала | Ø190мм |
| Диаметр боковых валов | Ø170мм |
| Точность перемещения баковых гибочных валов | ± 0,15мм |
| Габаритные размеры Д/Ш/В | 4200/1200/1700мм |
| Вес | 4200кг |
| Стоимость, с НДС | 1 450 000 руб |

- далее узлы станка

Представительства WRS в России:

Москва, Санкт - Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск,

Казань, Киров, Набережные Челны

Иркутск, Улан - Уде, Ростов - на - Дону, Нижний Новгород

Омск, Воронеж, Волгоград, Красноярск

Уфа, Самара, Тольятти, Оренбург, Саратов

Пермь, Хабаровск, Владивосток, Челябинск