Механические гильотины Stalex

Гильотина ножная Stalex Q01-1.5х1320

Гильотина ножная Q01-1.5х1320

- полностью сварная стальная конструкция

- высокая режущая способность, снижающая трудозатраты

- простая регулировка положения ножной педали

- ножи из высокоуглеродистой стали

- ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации

Характеристики:

Ширина - 1320 мм.

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали - 1,5 мм.

Ограничитель подачи материала - до 840 мм.

Габариты - 1680х760х1150

Вес - 491 кг.

Производство - Китай

Гарантия - 1 год

Узлы:

Особенности:

- Высота прижима – 8мм

- Прижим фиксирует лист перед моментом рубки

- Угол наклона лезвия – около 5º

- Высота стола – 810 мм

- Фиксатор подачи листа (съёмный упор) – 700мм от линии реза

- Направляющие фиксатора подачи листа (упора) имеют мерные линейки

- На рабочем столе гильотины, по обоим сторонам линейка до 31мм (мм/дюйм)

- Передние удлинители поддержки листа от рабочего стола - 550 мм

- Передние удлинители поддержки листа до линии реза (с учётом рабочего стола) - 915 мм

- Рабочий стол (до линии реза) 365-370мм

- Наличие смежной линейки на передних удлинителях и рабочем столе для фиксации листа для рубки под углом

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гильотина ножная Stalex Q01-1.5x1320 | 1320/1.5 | 491/545 | 1680x760x1150 | 2 205 |

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru