Механические гильотины Stalex

Гильотина ручная Stalex Q01-0.8х2500

Особенности:

- полностью сварная стальная конструкция

- высокая режущая способность, снижающая трудозатраты

- ножи из высокоуглеродистой стали

- ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации – 400мм

- направляющие ограничителя глубины подачи листа (упора) имеют мерные линейки

- предварительный зажим материала

- дополнительная поддержка под лист – 300мм

- три мерные линейки на рабочем столе

- боковые рычаги с двумя рукоятками каждый

- регулировка зазора между ножами (с двух сторон)

Узлы:

Характеристики:

Ширина резки - 2500 мм.

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали – 0,8 мм.

Ограничитель подачи материала - до 300мм.

Габариты – 3100х760х1200мм

Вес - 595 кг.

Производство - Китай

Гарантия - 1 год

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гильотина ручная Stalex Q01-0,8x2500 | 2500/0,8 | 595/745 | 3100х760х1200 | 3 670 |