Гильотина электромеханическая Stalex Q11 3x1250

Электромеханические гильотины компании Stalex – эффективное решение для резки листового металла средней толщины.

Полностью стальная станина обеспечивает долговечность и надёжность оборудования.

Электромеханическая гильотина разработана для резки металлического листа и широко используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют по две и четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную ручную регулировку.

Характеристики:

Ширина - 1250 мм.

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали - 3 мм.

Ограничитель подачи материала - до 630 мм.

Угол резки – 2 градуса

Число резов в минуту – 30

Мощность двигателя, кВт - 3

Производство - Китай

Гарантия - 1 год

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость / $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гильотина ручная Stalex Q11-3х1250 | 1250/3 | 980/1140 | 1840x1030x1350 | 9 405 |