Гильотина электромеханическая Stalex Q11 3x2050

Особенности:

Электромеханические гильотины компании Stalex – эффективное решение для резки листового металла средней толщины.

Полностью стальная станина обеспечивает долговечность и надёжность оборудования.

Электромеханическая гильотина разработана для резки металлического листа и широко используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют по две и четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную ручную регулировку.

Характеристики:

Ширина - 2050 мм.

Максимальная толщина резки по оцинкованной стали - 3 мм.

Ограничитель подачи материала - до 630 мм.

Угол резки – 2 градуса

Число резов в минуту – 30

Мощность двигателя, кВт - 3

Производство - Китай

Гарантия - 1 год

| Модификации модели | Рабочая длина/ толщина, мм | Масса нетто/ брутто, кг | Габариты, мм | Стоимость / $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гильотина ручная Stalex Q11-3х2050 | 2050/3 | 1520/1740 | 2260x1160x1470 | 14 740 |

Эксклюзивный дистрибьютор Stalex в России:

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339

Факс: (495) 775 6084

www.listogiby.ru  www.stalex.ru