Станок ленточнопильный Stalex BS-115

Описание станка:

Модель предназначена для пиления заготовок под различными углами в мелкосерийном производстве. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления  осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины популярными у различных категорий потребителей.

Характеристики:

| Угол резки | от 0º до 45º в одну сторону |
| --- | --- |
| - Круг при 90 град. | диаметр 115 мм |
| - Круг при 45 град. | диаметр 100 мм |
| - Профиль при 90 град. | 100x150 мм |
| - Профиль при 45 град. | 60x100 мм |
| Размер пильной ленты | 13х0,6х1638 мм. |
| Скорость пильной ленты | 3 скорости; 20-29-50метр./мин. |
| Питание | 1фаза, 220 вольт 50Гц. |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт. (1 фазный) |
| Привод | Клиноременной |
| Габариты (упак) | 970х460х460 мм |
| Масса нетто/брутто | 68/72 кг |
| Цена | 660 $ |

Эксклюзивный дистрибьютор Stalex в России:

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339

Факс: (495) 775 6084

www.listogiby.ru  www.stalex.ru