Описание станка:

Модель предназначена для пиления заготовок под различными углами в мелкосерийном производстве. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины популярными у различных категорий потребителей.

Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, и недорогое обслуживание и эксплуатация. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки.

Чаще всего на ручных станках осуществляется резка заготовок в угловых и перпендикулярных разрезах, углы которых регулируются до 45 градусов.

Характеристики:

| Угол резки | от 0º до 45º в одну сторону |
| --- | --- |
| - Круг при 90 град. | диаметр 100 мм |
| - Круг при 45 град. | диаметр 60 мм |
| - Профиль при 90 град. | 100x150 мм |
| - Профиль при 45 град. | 60x100 мм |
| Размер пильной ленты | 13х0,65х1470 мм. |
| Скорость пильной ленты | 45метр/мин |
| Питание | 1фаза, 220 вольт 50Гц. |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт. (1 фазный) |
| Привод | зубчатый |
| Габариты (упак) | 720х370х460 мм |
| Масса нетто/брутто | 26/29 кг |
| Цена | 695 $ |