Станок зиговочный ручной Stalex RM-08

Описание:

Зиговка RM-08 предназначена для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.

Особенности:

- Переносной зиговочный станок RM-08 имеет удобное крепление (струбцина), что позволяет быстро закрепить его на верстаке, швеллере и т.д.

- Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой    крепления позволяет установить его в удобном рабочем положении.

- Легкая конструкция.

- Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка.                                                        Практичная транспортабельная упаковка.

Технические характеристики:

Толщина металла — 0,8мм

Вылет роликов — 177мм

Габариты — 500х450х160

Вес — 22кг

Страна производитель — Китай

Гарантия — 1 год

Стоимость 295 $

Узлы: