Дисковая пила Stalex CS-225

Описание:

Дисковая пила представляет собой вращаемый электродвигателем стальной диск, кромку которого нанесены режущие зубья. С помощью дисковых пил можно производить прямолинейный раскрой материалов Конструкция дисковых пил предусматривает наклон пильного диска до 45 градусов к основанию

Дисковые пилы используются для резки стальных изделий: металлических профилей, листового металла, труб и цветных металлов.  Эти инструменты позволяют получить ровный угол и чистый край распила.

Особенности:

- Подвижная голова с ходом 45º в обе стороны

- Масляный редуктор

- Диафрагмовый насос для охлаждения станка

| Наименование | Дисковая пила Stalex CS-225 |
| --- | --- |
| Макс. размер диска | Ø225мм |
| Предельные габариты обрабатываемого изделия | Круг 90° | 60мм |
|  | Прямоугольник 90° | 50х50мм |
|  | Круг 45° | 52мм |
|  | Прямоугольник 45° | 50x50мм |
| Скорость лезвия | 46 об/мин |
| Раскрыв тисков | 70 мм |
| Мощность двигателя | 750 Вт (1-фазный) |
| Привод | Зубчатый |
| Размер упаковки | 640х390х720 |
| Масса нетто/брутто | 63/75 кг |
| Стоимость | 1 560 $ |

Эксклюзивный дистрибьютор Stalex в России:

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.listogiby.ru