Дисковая пила Stalex CS-250 и Stalex CS-275

Дисковая пила представляет собой вращаемый электродвигателем стальной диск, кромку которого нанесены режущие зубья. С помощью дисковых пил можно производить прямолинейный раскрой материалов Конструкция дисковых пил предусматривает наклон пильного диска до 45 градусов к основанию.

Дисковые пилы используются для резки стальных изделий: металлических профилей, листового металла, труб и цветных металлов.  Эти инструменты позволяют получить ровный угол и чистый край распила.

Дисковые пилы среднего размера наиболее распространены среди мастеров. Если же нужно работать с большими партиями материала и крупными заготовками – предпочтительнее будет купить профессиональную дисковую пилу большого размера – мощный и надежный аппарат, вам подойдёт станок для цеха, как правило, стационарного варианта.

Особенности:

- Подвижная голова с ходом 45º в обе стороны

- Масляный редуктор

- Диафрагмовый насос для охлаждения станка

Для длинномерных деталей и заготовок поставляются универсальные Российские приёмные и подающие рольганги длиной 3000 мм. Ширина роликов 400 мм, грузоподъёмность 180 кг/м: Рольганг универсальный, 3000 мм (подающий) (Россия), Рольганг универсальный, 3000 мм (приёмный) (Россия) приёмный с передвижным упором и мерной линейкой.

Технические характеристики

| Наименование | Stalex CS-250 | Stalex CS-275 |
| --- | --- | --- |
| Макс. размер диска | Ø250мм | Ø275мм |
| Предельные габариты обрабатываемого изделия | Круг 90° | 60мм | 70мм |
|  | Прямоугольник 90° | 75х45мм | 90х45мм |
|  | Круг 45° | 55мм | 65мм |
|  | Прямоугольник 45° | 55x45мм | 70x45мм |
| Скорость лезвия | 42 об/мин | 42 об/мин |
| Раскрыв тисков | 100 мм | 100 мм |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт 1,5 л.с. (3-фазный) |
| Привод | Зубчатый | Зубчатый |
| Размер упаковки | 890х580х740мм (корпус) 770х460х330мм (стойка) | 890х580х770мм (корпус) 770х460х330мм (стойка) |
| Масса нетто/брутто | 143/171 кг | 148/174 кг |
| Стоимость | 1 670 $ | 1 815 $ |

Представительства WRS в России:

Москва, Санкт - Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск,

Казань, Киров, Набережные Челны

Иркутск, Улан - Уде, Ростов - на - Дону, Нижний Новгород

Омск, Воронеж, Волгоград, Красноярск

Уфа, Самара, Тольятти, Оренбург, Саратов

Пермь, Хабаровск, Владивосток, Челябинск