Дисковая пила Stalex CS-315 и Stalex CS-350

Дисковая пила представляет собой вращаемый электродвигателем стальной диск, кромку которого нанесены режущие зубья. С помощью дисковых пил можно производить прямолинейный раскрой материалов Конструкция дисковых пил предусматривает наклон пильного диска до 45 градусов к основанию.

Дисковые пилы используются для резки стальных изделий: металлических профилей, листового металла, труб и цветных металлов.  Эти инструменты позволяют получить ровный угол и чистый край распила.

Дисковые пилы среднего размера наиболее распространены среди мастеров. Если же нужно работать с большими партиями материала и крупными заготовками – предпочтительнее будет купить профессиональную дисковую пилу большого размера – мощный и надежный аппарат, вам подойдёт станок для цеха, как правило, стационарного варианта.

- Подвижная голова с ходом 45º в обе стороны (с возможностью поворота  до 60º)

- Масляный редуктор

- Диафрагмовый насос для охлаждения станка

- Мощные тиски с двумя направляющими

- Подключение – 3-х фазный двигатель

- Защитный кожух на рабочей части диска

- Система смазки и охлаждения подаётся сверху на диск что приводит к равномерному охлаждению режущего инструмента

- Легкодоступный датчик уровня масла

- Ограничитель угла опускания пилы

- Система пружин облегчающая подъём пильной рамы

- В целях безопасности работы - при переключении пили на пуск, диск начинает вращаться только при нажатии кнопки рукояти станка

- Поставляется в 2ух коробках: 1) Пила 2) Тумба с баком и насосом системы СОЖ

| Наименование | Stalex CS-315 | Stalex CS-350 |
| --- | --- | --- |
| Макс. размер диска | Ø315мм | Ø350мм |
| Предельные габариты обрабатываемого изделия | Круг 90° | 100мм | 120мм |
|  | Прямоугольник 90° | 140х90мм | 140х100мм |
|  | Круг 45° | 90мм | 105мм |
|  | Прямоугольник 45° | 100x90мм | 100x100мм |
| Скорость лезвия | 18,36 об/мин | 18,36 об/мин |
| Раскрыв тисков | 145мм | 145 мм |
| Мощность двигателя | 750 Вт 1л.с./ 1,3 кВт 1,7л.с. (3-фазный) |
| Привод | Зубчатый | Зубчатый |
| Размер упаковки | 980х620х900мм (корпус) 770х580х470мм (стойка) | 980х620х950мм (корпус) 770х580х470мм (стойка) |
| Масса нетто/брутто | 185/207 кг | 190/212 кг |
| Стоимость | 2 615$ | 2 870 $ |

Узлы

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru