Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BS-215G

Описание станка:

Ручные станки Stalex отвечают европейским стандартам качества и надёжности, станки данной категории пользуются популярностью и  предназначены для  мастерских, цехов, строительных объектов. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления  осуществляется оператором вручную. Модельный ряд отличен в зависимости от нужных характеристик наших клиентов - в первую очередь максимальные параметры резки, вплоть до таких характеристик как мобильность, стационарное исполнение, наличие системы СОЖ, пружинная система разгрузки, наличие ремённого или зубчатого привода.

Станок Stalex BS215-G имеет максимальные параметры резки и является самым мощным станком в своей категории.

Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°.

Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Модель Stalex BS-215G:

- помпа для подачи охлаждающей жидкости

- шкала для регулировки угла реза

- стационарная стальная станина с возможностью крепления к полу

Узлы:

Характеристики:

| Модель Stalex BS-215G |
| --- |
| Вращение пилы | 0° до 45° в одну сторону |
| Резка кругляка 90 градусов | 150 мм |
| Резка прямоугольника 90 градусов | 200х120 мм. |
| Резка кругляка 45 градусов | 120 мм. |
| Резка прямоугольника 45 градусов | 130х90 мм. |
| Скорость вращения полотна | 40, 80 м/мин |
| Размер полотна | 20х0,9х2060 мм. |
| Подача пильной рамы | в ручном режиме |
| Зажим заготовки | ручной |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт. (3-х фазный) |
| Привод | зубчатый |
| Размер упаковки | 1160х710х790 мм - пила |
|  | 610х390х670 мм - стойка |
| Масса нетто/брутто | 212/245 кг. |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Цена | 1 905$ |

Для длинномерных деталей и заготовок поставляются универсальные Российские приёмные и подающие рольганги длиной 3000 мм. Ширина роликов 400 мм, грузоподъёмность 180 кг/м: Рольганг универсальный, 3000 мм (подающий) (Россия), Рольганг универсальный, 3000 мм (приёмный) (Россия) приёмный с передвижным упором и мерной линейкой.

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru