Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR

Описание станка:

Тип станка Stalex BS-128HDR – станок с гидроразгрузкой.

На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе

Модель Stalex BS-128HDR предназначена для пиления заготовок под различными углами в мелкосерийном производстве. Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную. Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой (для модели Stalex BS-128HDR). Простая конструкция с ременным приводом делает станок простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление различных размеров под разными углами 0° +45° +60°.

Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Поскольку станок Stalex BS-128HDR открывает линейку станков с гидроразгрузкой – он схож параметрами резки с ручными станками, это пиление не крупных заготовок (профили, уголки, трубы) – станки таких размеров, для обработки заготовок профилей малого сечения не комплектуются СОЖ.

Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины наиболее популярными у различных категорий потребителей.

Узлы:

Характеристики:

| Модель Stalex BS-128HDR |
| --- |
| Вращение пилы | 0° до 60° в одну сторону |
| Резка кругляка 90° | 128 мм |
| Резка прямоугольника 90° | 128х150 мм |
| Резка кругляка 45° | 95 мм |
| Резка прямоугольника 45° | 75х95 мм |
| Резка кругляка 60° | 44 мм |
| Резка прямоугольника 60° | 44х56 мм |
| Скорость вращения полотна | 3 скорости; 20-29-50метр./мин. |
| Размер полотна | 1638x0.6x12.5 мм |
| Подача пильной рамы | гидравлика |
| Зажим заготовки | в ручном режиме |
| Мощность двигателя | 375 Вт. (3-х фазный) |
| Питание | 1фаза, 220 вольт 50Гц. |
| Привод | Клиноременной |
| Размер упаковки | 960х540х610 мм |
| Масса нетто/брутто | 85/105 кг |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Цена | 975$ |

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru