Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BS-260G

Описание станка:

На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-260G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 227мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.

Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила.

Используя данную модель имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.

Ленточное полотно:

- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (36 или 72 м/мин)

Процесс пиления:

- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников

- Регулировка угла поворота вдоль шкалы

- Регулируемая подача СОЖ в зону резания

Характеристики:

Стандартная комплектация для Stalex BS-260G:

- Поворотный стол с возможность поворота 0°…+45°…+60º

- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками

- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы

- Тиски с ручным зажимом, и доводчиком

- Скорость вращения пилы фиксированная 36,72 м/мин

- Ручное натяжение ленты

- Мерный упор 500 мм

- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ

- Пила ленточная квалитет М42

Узлы:

Основные элементы cтанка Stalex BS-260G:

- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации

- Опускание рамы осуществляется под собственным весом

- Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером

- Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход)

- Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком)

- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы

Для длинномерных деталей и заготовок поставляются универсальные Российские приёмные и подающие рольганги длиной 3000 мм. Ширина роликов 400 мм, грузоподъёмность 180 кг/м: Рольганг универсальный, 3000 мм (подающий) (Россия), Рольганг универсальный, 3000 мм (приёмный) (Россия) приёмный с передвижным упором и мерной линейкой.

# Text boxes

|  | Stalex BS-260G |
| --- | --- |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт. (3-х фазный) |
| Привод | зубчатый |
| Скорость резания (2 режима) | 36 – 72 м/мин |
| Рабочая зона | 90° | +45° | +60° |
|  | 227 | 150 | 90 |
|  | 210 | 140 | 80 |
|  | 230x190 | 150х125 | 85x85 |
| Угол разворота рамы |  |
| Размер полотна | 27х0,9х2455 мм. |
| Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |
| Зажим заготовки | ручной |
| Размер упаковки | 1460х720х1100 мм |
| Масса | 190 кг |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Стоимость, $ | 3020 |