Станки листогибочные сегментные Stalex серии PBB

Описание:

Листогиб Stalex серии PBB предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.

- Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой

- Станок без ограничения глубины подачи листа

- Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок

- Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании

- Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки с строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами.

- Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора на станке

| Наименование | Stalex PBB1520/1.5 | Stalex PBB2020/1.2 | Stalex PBB2500/1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 373152 | 373153 | 373154 |
| Макс. рабочая длина | 1520мм | 2020мм | 2500мм |
| Макс. толщина листа | 1,5мм | 1,2мм | 1,0мм |
| Макс. высота подъёма прижимной балки | 47 мм | 47мм | 47мм |
| Угол гибки | 0-135º | 0-135º | 0-135º |
| Размер упаковки | 1960х710х1300 | 2470х940х1320 | 2970х940х1320 |
| Масса нетто/брутто | 385/456кг | 490/640кг | 590/770кг |
| Стоимость | 3 845 $ | 6 985 $ | 8 920 $ |

We R.SUPPLY Development

Тел: (495) 363 9339 Факс: (495) 775 6084

www.stalex.ru  www.wrs.ru