Станки листогибочные гидравлические Stalex HW

Описание:

- Мощный листогиб Stalex HW имеет гидравлический привод, что позволяет ему выполнять гибы с толщиной листа до 3,5мм и высокой точностью гиба.

- Станок без ограничения подачи листа – это позволяет работать с крупногабаритными заготовками.

- Конструкция станка имеет классическую схему, с нижней гибочной поворотной балкой – это отличительная черта от равнозначных мощных листогибных прессов (где гиб образуется при вертикальном движении пуансон в матрицу), это принципиальное отличие для ряда наших клиентов при работе с листом средних толщин до 4мм, станки такого типа имеют больше возможностей и более высокий КПД при достаточной простоте в обслуживании и работе.

- Сварная жесткая конструкция из стали высокой прочности с использованием антивибрационной технологии для надёжной, долговечной работы и эффективной бесперебойной работы.

- Верхняя прижимная балка является сегментной, сегменты произведены из специальной закаленной стали - данная особенность станка позволяет работать с широкими и сложными профилями, таких как короба, поддоны и аналогичные конструкции.

- Регулировка зазора между верхней и нижней балкой – механическая (2).

- Система регулировки угла загиба, в диапазоне от 0° до 135° – механическая (3).

- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять станком, одновременно работая с подачей листа.

- Станок гидравлический Stalex HW - подходит для работы в тяжелом машиностроении и строительстве, а так же в ряду предприятий занятых производством и обслуживанием в транспортных, добывающих и обрабатывающих отраслях.

Характеристики листогиба Stalex HW:

| Наименование | Stalex HW1830x3.5 | Stalex HW2440x3.5 | Stalex HW3050x3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | HW1830 | HW2440 | HW3050 |
| Макс. толщина листа ( ≤400 мПа) | мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Макс. длина листа | мм | 1830 | 2440 | 3050 |
| Угол гибки | 0º-135º | 0º-135º | 0º-135º |
| Ход цилиндра (длина хода) | мм | 400 | 400 | 400 |
| Давление цилиндра | мПа | макс. 15 | макс. 15 | макс. 15 |
| Скорость цилиндра | мм/с | 50-85 | 50-85 | 50-75 |
| Рабочее давление двигателя | мПа | 12 | 9-13 | 16 |
| Макс. выходная мощность мотора | кВт | 4 | 5 | 7,5 |
| Производитель – Китай/ Гарантия – 1год |
| Стоимость | 21 400 $ | 25 580 $ | 31 600 $ |

Компания WRS является эксклюзивным поставщиком станков марки Stalex, основанная в 1995г, специализируется на поставках на российский рынок промышленного оборудования, в настоящий момент располагает 25 представительствами по всей стране, включая Дальний восток - Иркутск, Хабаровск, Владивосток.

Станки марки Stalex поставляются компанией WRS в Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан, компания WRS имеет постоянный складской запас и расширяет складские позиции.